## Slide 1
数 学 实 验
拟 合 篇

## Slide 2
目的
1、了解拟合的基本内容。
2、掌握用Matlab软件包求解拟合问题。
内容
[1] 问题的提出
[2] 多项式拟合
[3] 非线性最小二乘拟合
[4] 实验作业

## Slide 3
在已知数据中，用较简单的插值函数f(x)通过所有样本点，并对临近数据进行估值计算称为插值。
差值函数f(x)必须通过所有样本点。然而在有些情况下，样本点的取得本身就包含着实验中的测量误差，这一要求无疑是保留了这些测量误差的影响，满足这一要求虽然使样本点处“误差”为零，但会使非样本点处的误差变得过大，很不合理。为此，提出了另外一种函数逼近方法——数据拟合法，它不要求构造的近似函数f(x)全部通过样本点，而是“很好逼近”它们。

## Slide 4
例：据人口统计年鉴，知我国从1949年至1994年人口数据资料如下：
（1）在直角坐标系上作出人口数的图象。
（2）建立人口数与年份的函数关系，并估算1999年的人口数。
年份 1949 1954 1959 1964 1969
人口数 5.4 6 6.7 7 8.1
年份 1974 1979 1984 1989 1994
人口数 9.1 9.8 10.3 11.3 11.8

## Slide 5
如何确定a,b?
线性模型

## Slide 6
1 曲线拟合问题的提法:
已知一组（二维）数据，即平面上的
n
个点
)
,
(
i
i
y
x
，
i
x
n
i
,
,
,
2
,
1
L
=
互不相同，寻求一个函数（曲线）
)
(
x
f
y
=
，
使
)
(
x
f
在某种准则下与所有数据点最为接近，即曲线拟合
得最好，如图
:
x
y
0
+
+
+
+
+
+
+
+
确定f(x)使得
达到最小
最小二乘准则

## Slide 7
1. 通过机理分析建立数学模型来确定 f(x)；
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
f=a1+a2x
f=a1+a2x+a3x2
f=a1+a2x+a3x2
f=a1+a2/x
f=aebx
f=ae-bx
2. 将数据 (xi,yi) i=1, …n 作图，通过直观判断确定 f(x)：
２. 用什么样的曲线拟合已知数据?

## Slide 8
２. 用什么样的曲线拟合已知数据?
常用的曲线函数系类型：
１．画图观察；
２．理论分析
指数曲线：
双曲线（一支):
多项式：
直线：

## Slide 9
３ 拟合函数组中系数的确定

## Slide 11
用MATLAB作线性最小二乘拟合
1. 作多项式f(x)=a1xn+ …+anx+an+1拟合,可利用已有程序:
a=polyfit(x,y,m)
原始的样本点，用向量的方式输入
拟合多项
式次数
2.多项式在x处的值y可用以下命令计算：
y=polyval（a，x）
多项式f(x)的系数[a1, …, an, an+1]

## Slide 12
假设人口随时间线性地增加
模型：
参数估计观测值的模型：
拟合的精度:
误差平方和。
可以算出：a = -283.2320 b=0.1480
模型：y = – 283.232 + 0.148 x
MATLAB(renkou)

## Slide 13
模型：1999 年 12.62 亿
统计年鉴：

## Slide 14
例a 已知观测数据点如表所示
x
y
0
-0.447
0.1
1.978
0.2
3.28
0.3
6.16
0.4
7.08
0.5
7.34
0.6
7.66
0.7
9.56
0.8
9.48
0.9
9.3
1
11.2
分别用3次和6次多项式曲线拟合这些数据点.

## Slide 15
t=0:0.1:1.2
s=polyval(p3,t)
s1=polyval(p6,t)
hold on
plot(t,s,'r-','linewidth',2)
plot(t,s1,'b--','linewidth',2)
grid
x=0:0.1:1
y=[-0.447,1.978,3.28,6.16,7.08,7.34,7.66,9.56,9.48,9.3,11.2]
plot(x,y,'k.','markersize',25)
axis([0 1.3 -2 16])
p3=polyfit(x,y,3)
p6=polyfit(x,y,6)
编写Matlab程序如下:

## Slide 16
例b 用切削机床进行金属品加工时, 为了适当地调整机床, 需要测定刀具的磨损速度. 在一定的时间测量刀具的厚度, 得数据如表所示:
切削时间 t/h
0
30.0
1
29.1
2
28.4
3
28.1
4
28.0
5
27.7
6
27.5
7
27.2
8
27.0
刀具厚度 y/cm
切削时间 t/h
9
26.8
10
26.5
11
26.3
12
26.1
13
25.7
14
25.3
15
24.8
16
24.0
刀具厚度 y/cm
拟合曲线为:
y=-0.3012t+29.3804

## Slide 17
解: 在命令窗口输入:
t=[0:1:16]
y=[30.0 29.1 28.4 28.1 28.0 27.7 27.5 27.2 27.0 26.8 26.5 26.3 26.1 25.7 25.3 24.8 24.0]
plot(t,y,'*')
a =
-0.3012 29.3804
hold on
plot(t, y1), hold off
a=polyfit(t,y,1)
y1=-0.3012*t+29.3804

## Slide 18
例c 一个15.4cm×30.48cm的混凝土柱在加压实验中的应力-应变关系测试点的数据如表所示
1.55
2.47
2. 93
3. 03
2.89
已知应力-应变关系可以用一条指数曲线来描述, 即假设
式中, 表示应力, 单位是 N/m2; 表示应变.

## Slide 19
解 选取指数函数作拟合时, 在拟合前需作变量代换,
化为 k1, k2 的线性函数.
于是,
令
即

## Slide 20
在命令窗口输入:
x=[500*1.0e-6 1000*1.0e-6 1500*1.0e-6 2000*1.0e-6 2375*1.0e-6]
y=[3.103*1.0e+3 2.465*1.0e+3 1.953*1.0e+3 1.517*1.0e+3 1.219*1.0e+3]
z=log(y)
a=polyfit(x,z,1)
k1=exp(8.3009)
w=[1.55 2.47 2.93 3.03 2.89]
plot(x,w,'*')
y1=exp(8.3009)*x.*exp( -494.5209*x)
plot(x,w,'*',x,y1,'r-')

## Slide 21
拟合曲线为:
求得
于是

## Slide 22
例: 海底光缆线长度预测模型
某一通信公司在一次施工中,需要在水面宽为20m的河沟底沿线走向铺设一条沟底光缆.在铺设光缆之前需要对沟底的地形做初
B
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
9
8
6
4
2
0
A
D
C
探测到一组等分点位置的深度数据如下表所示.
步探测,从而估计所需光缆的长度,为工程预算提供依据.基本情况如图所示.

## Slide 23
10.93
10.80
9.81
8.86
7.95
7.95
9.15
10.22
11.29
12.61
13.32
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
13.28
12.26
11.18
10.13
9.05
8.02
7.96
7.96
8.96
9.01
深度
(m)
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
分点
21个等分点处的深度
(1) 预测通过这条河沟所需光缆长度的近似值.
(2) 作出铺设沟底光缆的曲线图.

## Slide 24
解： 用12次多项式函数拟合光缆走势的曲线图如下
仿真结果表明,拟合曲线能较准确地反映光缆的走势图.
The length of the label is L= 26.3809 (m)
假设所铺设的光缆足够柔软,在铺设过程中光缆触地走势光滑,紧贴地面,并且忽略水流对光缆的冲击.

## Slide 25
format long
t=linspace(0,20,21);
x=linspace(0,20,100);
P=[9.01,8.96,7.96,7.97,8.02,9.05,10.13,11.18,12.26,13.28,13.32,12.61,11.29,10.22,9.15,7.90,7.95,8.86,9.81,10.80,10.93];
a=polyfit(t,P,12);
yy=polyval(a,x);
plot(x,yy,'r*--',t,P,'b+-');
L=0;
for i=2:100
L=L+sqrt((x(i)-x(i-1))^2+(yy(i)-yy(i-1))^2);
end
L
To Matlab
guanglan.m

## Slide 26: 非线性最小二乘拟合

## Slide 27
用MATLAB作非线性最小二乘拟合
Matlab的提供了两个求非线性最小二乘拟合的函数：lsqcurvefit和lsqnonlin。两个命令都要先建立M-文件fun.m，在其中定义函数f(x)，但两者定义f(x)的方式是不同的,可参考例题.
    1. lsqcurvefit
已知数据点： xdata=（xdata1，xdata2，…，xdatan），
ydata=（ydata1，ydata2，…，ydatan）
lsqcurvefit用以求含参量x（向量）的向量值函数
F(x,xdata)=（F（x，xdata1），…，F（x，xdatan））T
中的参变量x(向量),使得

## Slide 28
输入格式为:
(1) x = lsqcurvefit (‘fun’,x0,xdata,ydata);
    (2) x =lsqcurvefit (‘fun’,x0,xdata,ydata,options);
(3) x = lsqcurvefit (‘fun’,x0,xdata,ydata,options,’grad’);
    (4) [x, options] = lsqcurvefit (‘fun’,x0,xdata,ydata,…);
    (5) [x, options,funval] = lsqcurvefit (‘fun’,x0,xdata,ydata,…);
    (6) [x, options,funval, Jacob] = lsqcurvefit (‘fun’,x0,xdata,ydata,…);
说明：x = lsqcurvefit (‘fun’,x0,xdata,ydata,options);
fun是一个事先建立的定义函数F(x,xdata) 的M-文件, 自变量为x和xdata
迭代初值
已知数据点
选项见无
约束优化

## Slide 29
2. lsqnonlin
已知数据点： xdata=（xdata1，xdata2，…，xdatan）
ydata=（ydata1，ydata2，…，ydatan）
lsqnonlin用以求含参量x（向量）的向量值函数
f(x)=(f1(x),f2(x),…,fn(x))T 中的参量x，使得
最小。
其中 fi（x）=f（x，xdatai，ydatai）
=F(x,xdatai)-ydatai

## Slide 30
输入格式为：
1） x=lsqnonlin（‘fun’，x0）；
2） x= lsqnonlin （‘fun’，x0，options）；
3） x= lsqnonlin （‘fun’，x0，options，‘grad’）；
4） [x，options]= lsqnonlin （‘fun’，x0，…）；
5） [x，options，funval]= lsqnonlin （‘fun’，x0，…）；
说明：x= lsqnonlin （‘fun’，x0，options）；
fun是一个事先建立的定义函数f(x)的M-文件，自变量为x
迭代初值
选项见无
约束优化

## Slide 31
例2 用下面一组数据拟合
中的参数a，b，k
该问题即解最优化问题：

## Slide 32
解法1. 用命令lsqcurvefit
    F(x，tdata)= ，x=(a，b，k)
    1）编写M-文件 curvefun1.m
function f=curvefun1(x,tdata)
f=x(1)+x(2)*exp(-0.02*x(3)*tdata)
%其中 x(1)=a; x(2)=b；x(3)=k;
    2）输入命令
    tdata=100:100:1000;
    cdata=1e-03*[4.54,4.99,5.35,5.65,5.90,6.10,6.26,6.39,
    6.50,6.59];
    x0=[0.2,0.05,0.05];
    x=lsqcurvefit ('curvefun1',x0,tdata,cdata)
    f= curvefun1(x,tdata)
MATLAB(fzxec1)

## Slide 33
    3）运算结果为：
    f =0.0044 0.0048 0.0051 0.0054 0.0056
    0.0058 0.0060 0.0061 0.0063 0.0064
    x = 0.0069 -0.0029 0.0809
4）结论：a=0.0069, b= -0.0029, k=0.0809

## Slide 34
    解法 2 用命令lsqnonlin
    f(x)=F(x,tdata,ctada)=
    x=（a，b，k）
    1）编写M-文件 curvefun2.m
function f=curvefun2(x)
tdata=100:100:1000;
cdata=1e-03*[4.54,4.99,5.35,5.65,5.90,
6.10,6.26,6.39,6.50,6.59];
f=x(1)+x(2)*exp(-0.02*x(3)*tdata)- cdata
函数curvefun2的自变量是x，cdata和tdata是已知参数，故应将cdata tdata的值写在curvefun2.m中
    2）输入命令:
      x0=[0.2,0.05,0.05];
      x=lsqnonlin('curvefun2',x0)
      f= curvefun2(x)
MATLAB(fzxec2)

## Slide 35
    3）运算结果为
    f =1.0e-003 *( -0.0971 -0.1739 -0.2164 -0.2463
    -0.2666 -0.2713 -0.2651 -0.2538 -0.2436
    -0.2313)
    x =0.0069 -0.0029 0.0809
4）结论：即拟合得a=0.0069 b=-0.0029 k=0.0809
可以看出,两个命令的计算结果是相同的.

## Slide 36
（酒后驾车）中给出某人在短时间内喝下两瓶啤酒后，间隔一定的时间测量他的血液中酒精含量y（毫克/百毫升），得到数据如下表所示。
时间(小时) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
酒精含量 | 30 | 68 | 75 | 82 | 82 | 77 | 68 | 68 | 58 | 51 | 50 | 41
时间(小时) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
酒精含量 | 38 | 35 | 28 | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 7 | 7 | 4 | 
酒精浓度与时间的关系为：

## Slide 37
function f=Example2_1(c,tdata)
f=c(1)*(exp(-c(2)*tdata)-exp(-c(3)*tdata));
clear
tdata=[0.25 0.5 0.75 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16];
ydata=[30 68 75 82 82 77 68 68 58 51 50 41 38 35 28 25 8 15 12 10 7 7 4];
c0=[1 1 1];
c=lsqcurvefit('Example2_1',c0,tdata,ydata)
得到最优解为：c= 117.2960,0.1935,1.9490

## Slide 38
练习:
1. 已知观测数据点如表所示
x
y
0
3.1
0.1
3.27
0.2
3.81
0.3
4.5
0.4
5.18
0.5
6
0.6
7.05
0.7
8.56
0.8
9.69
0.9
11.25
1
13.17
求用三次多项式进行拟合的曲线方程.
2. 已知观测数据点如表所示
x
y
1.6
17.7
2.7
49
1.3
13.1
4.1
189.4
3.6
110.8
2.3
34.5
0.6
4
4.9
409.1
3
65
2.4
36.9
求a, b, c的值, 使得曲线 f(x)=aex+bsin x+c lnx 与已知数据点在最小二乘意义上充分接近.